PROGNOZA

oddziaływania na środowisko

ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Czaplinek

‘

OPRACOWANIE:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

GEO-GRAF

Koszalin, marzec 2012

SPIS TREŚCI

1	PRZEDMIOT, CEL, METODA OPRACOWANIA	2

1.1	Przedmiot i cel prognozy	2

1.2	Metoda opracowania	3

1.3	Podstawy prawne, na których oparto prognozę	4

1.4	Źródła informacji wykorzystane przy sporządzeniu prognozy	5

2	INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI	6

2.1	Położenie terenu	6

2.2	Zawartość i główne cele dokumentu	6

2.3	Powiązania projektu planu z innymi dokumentami	7

3	STAN ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8

3.1	Główne uwarunkowania środowiskowe	8

3.2	Stan środowiska	14

3.3	Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna	16

3.4	Wartości kulturowe i ich ochrona prawna	21

3.5	Określenie potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	21

4	Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody	22

5	Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu	23

6	Analiza przewidywanych znaczących oddziaływań różnego rodzaju na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i kulturowego	25

6.1	Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu	26

6.2	Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska	27

7	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru	33

8	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.	34

9	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.	34

10	Wnioski	34

11	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	36

12	ZAŁĄCZNIKI	37

# PRZEDMIOT, CEL, METODA OPRACOWANIA

## Przedmiot i cel prognozy

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Czaplinku określonego w uchwale Nr LXII/535/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka uchwalonego uchwałą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1996 r. Nr 38, poz. 111 ze zm.).

Prognoza oddziaływania na środowisko powstała jako realizacja zapisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi ona niezbędny załącznik do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), która podlega opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organy państwowej inspekcji sanitarnej i wykładana jest razem z nim do publicznego wglądu.

Celem opracowania prognozy jest:

wypełnienie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw związanych z ochroną środowiska,

określenie warunków lokalizacji, zagospodarowania terenu i procesu budowy, które spowodują, że podstawowe walory środowiska przyrodniczego nie ulegną zniszczeniu. Ponadto zagospodarowanie musi spełnić takie warunki, ażeby w procesie eksploatacji nie wystąpiły zjawiska niekorzystne dla człowieka i przyrody.

Przy opracowaniu prognozy kierowano się wytycznymi zawartymi w art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym prognoza ta powinna:

zawierać:

informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

określać, analizować i oceniać:

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

oraz

przedstawiać:

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

## Metoda opracowania

Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz zostały dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanych ustaleń planu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z projektowanym planem.

Podczas opracowywania prognozy dokonano:

określenia stanu środowiska na podstawie obserwacji terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych,

analizy i oceny przydatności terenów pod względem planowanych funkcji terenu oraz ich oddziaływań na środowisko,

oceny potencjalnych zagrożeń środowiska, istotnych z punktu widzenia projektowanych zmian oraz wpływ zapisów ustaleń projektu planu na funkcjonowanie środowiska.

Analizami objęto obszar planu wraz z terenami sąsiednimi, w zakresie umożliwiającym rzetelne wnioskowanie co do wpływu ustaleń mpzp na środowisko.

## Podstawy prawne, na których oparto prognozę

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (jednolity tekst ustawy Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zmianami),

Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z 27 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1085, ze zmianami),

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880, ze zmianami),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717, ze zmianami),

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 1991, Nr 101,poz. 444 ze zmianami),

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 1266, ze zmianami),

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 39, poz. 251, ze zmianami),

Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

Prawo wodne z 18 lipca 2001 roku (jednolity tekst ustawy Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019, ze zmianami),

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tekst jednolity z Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie(Dz. U. Nr 92, poz. 1029),

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 24 września 1998 roku (Dz. U. 1998 Nr 126, poz. 839),

Rozporządzenie MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

Rozporządzenie MŚ w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

PN – 86/B-02480 Grunty budowlane.

## Źródła informacji wykorzystane przy sporządzeniu prognozy

Geografia fizyczna Polski, Kondracki J., PWN, Warszawa, 1998,

Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, wraz z komentarzem;

Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony, Kleczkowski A.E., AGH Kraków, 1990,

Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000,

Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2002-2006. WIOŚ Szczecin,

Raporty o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim z lata 2002 – 2009, WIOŚ Szczecin,

Roczne oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raporty za lata 2006 – 2009, WIOŚ Szczecin,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek,

Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, Bażyński J., Mrągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L., PIG Warszawa, 1999,

Dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Czaplinku,

Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna,

Wywiad.

# INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

## Położenie terenu

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy obszaru położonego w Czaplinku określonego w uchwale Nr LXII/535/10/59/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka uchwalonego uchwałą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1996 r. Nr 38, poz. 111 ze zm.). Teren położony jest w centralnej części miasta Czaplinka, pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Leśników i Szczecinecką. Jego powierzchnia wynosi 3,44 ha.

Rys 1. Położenie obszaru objętego projektem zmiany mpzp.

## Zawartość i główne cele dokumentu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera regulacje funkcjonalno-prawne, zarówno ogólne jak i szczegółowe, dla poszczególnych terenów elementarnych będących przedmiotem planu. Celem opracowania planu jest umożliwienie właściwego zagospodarowania obszaru objętego zmianą mpzp z punktu widzenia rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Ustalenia ogólne projektu planu określają przede wszystkim:

przeznaczenie terenów,

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Ustalenia szczegółowe projektu planu dla poszczególnych terenów dotyczą parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w następujących grupach:

przeznaczenie terenów,

zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy,

zasady i warunki podziału nieruchomości,

ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej,

Ochrona zabytków,

Ochrona środowiska, przyrody.

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się rozwój następujących funkcji:

- MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- MW,U -  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej;

- Kp – teren parkingu;

- K – teren infrastruktury technicznej przepompownia ścieków

- ZP – teren zieleni urządzonej;

- KDW – teren drogi wewnętrznej;

- KDWp – teren drogi wewnętrznej pieszej.

## Powiązania projektu planu z innymi dokumentami

Na sposób rozwiązania zagadnień przestrzennych obszaru objętego projektem mpzp znaczący wpływ wywierają przyjęte przez Radę Gminy dokumenty o charakterze strategicznym, w szczególności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek.

Studium jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną miasta w zakresie m.in. uwarunkowań i rozwoju przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i ogółu procesów społeczno-gospodarczych.

W Studium tereny objęte niniejszym opracowaniem oznaczono jako tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny zieleni.

# STAN ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

## Główne uwarunkowania środowiskowe

### Położenie terenu

Teren położony jest w centralnej części miasta Czaplinka, pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Leśników i Szczecinecką.

Zgodnie z podziałem fizyczno geograficznym Polski Kondrackiego (2007) analizowany teren położony jest w:

prowincji Niż Środkowoeuropejski (31)

podprowincji Pobrzeże Południowobałtyckie (314)

makroregionie Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4)

mezoregionie Pojezierze Drawskie (314.45)

Według opracowania „Jednostki przestrzenne Drawskiego Parku Krajobrazowego”, (Kostrzewski 1997), obszar objęty opracowaniem położony jest w obrębie mikroregionu Pojezierze Drahimskie (314.455), wydzielonego z mezoregionu Pojezierza Drawskiego. Autorzy opracowania mikroregion ten podzielili na kilkanaście typów terenu. Według tego podziału obszar leży na Pojezierzu Kaleńskim. Pojezierze Kaleńskie jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Pojezierza Drahimskiego. Jest to wysoczyzna morenowa rozcięta rynnami subglacjalnymi o układzie południkowym, wypełnionymi obecnie przez jeziora, w tym jez. Pławno.

### Geologia. Geomorfologia

Obszar Pojezierza Drawskiego znajduje się w zasięgu strefy marginalnej lobu Parsęty przechodzącej ku południowi w ekstremalną strefę sandrów. Ich nagromadzenie możemy dzisiaj obserwować w południowej części gminy Czaplinek, poniżej linii kolejowej Złocieniec - Szczecinek. Natomiast ku północy przechodzi w falistą wysoczyznę polodowcową urozmaiconą pagórkami moren czołowych, formami szczelinowymi i rozciętą licznymi dolinami wód najczęściej o założeniach rynnowych.

Przez Czaplinek przebiega łuk moreny czołowej maksymalnego zasięgu zlodowacenia fazy pomorskiej. Czoło tej moreny na zachód biegnie do południowego brzegu jeziora Wilczkowo, na wschód w kierunku południowego brzegu jeziora Komorze, aby następnie skręcić w kierunku Łubowa. Na znacznym odcinku pokrywa się on z południową granicą Drawskiego Parku Krajobrazowego. Na północnym zapleczu tego łuku przebiega rynna marginalna jezior: Komorze, Żerdno, Drawsko, Wilczkowo uchodząca do basenu zastoiska złocienieckiego oraz rynny radialne jezior. Siecino, Krosino, Drawsko odprowadzające wody proglacjalne na równinę sandru Drawy.

Powierzchnia podczwartorzędowa leży na głębokości od 60 do ponad 100 m p.p.t. i ma nieduży wpływ na zagadnienia gospodarcze i przyrodnicze obszaru opracowania. Przypowierzchniowe warstwy budują utwory lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego fazy pomorskiej oraz osady holoceńskie (namuły organiczne).

Obszar opracowania, położony jest na wysoczyźnie morenowej falistej, zbudowanej z glin zwałowych, ich zwietrzelin oraz piasków i żwirów lodowcowych.

Holocen reprezentują utwory mułowo-torfowe den dolinnych wzdłuż rzeczki Czaplinecka Struga i w niecce w jej sąsiedztwie. Wypełniają dawne zagłębienia bezodpływowe, a także doliny drobnych cieków. Są to osady z dużą domieszką substancji organicznej.

Znaczne powierzchnie stanowią grunty antropogeniczne w formie nasypów. Występują wzdłuż ul. Leśników, znacznej miąższości nasyp znajduje się przy ul. Dąbrowskiego (parking), hałdy gruzu i ziemi nawieziono w północnej części podmokłego obniżenia.

Obszar planu obejmuje fragment doliny, od strony południowej przeciętej nasypem pod drogę krajową nr 20.

Rzędne terenu objętego analizami wahają się od 131 w pobliżu Czaplineckiej Strugi do 142 m n.p.m. u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Leśników oraz 138 m n.p.n. przy ul. Szczecineckiej.

Powierzchnia nachylona jest w kierunku Czaplineckiej Strugi.

Lokalnie występują niewielkie powierzchnie terenu o nachyleniu powyżej 8° – na terenie niezabudowanym przy ul. Leśników oraz na zboczu po wschodniej stronie Czaplineckiej Strugi. Największe spadki występują w obrębie skarp w południowej części. Wysokość skarp dochodzi tutaj do 5 m. Mniejsze skarpy występują wzdłuż ul. Leśników i na wschodnim zboczu doliny.

#### Złoża surowców mineralnych

Na analizowanym obszarze brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych.

#### Ogólna charakterystyka geotechniczna

Na analizowanym obszarze dominują niekorzystne warunki dla zabudowy – na dnie doliny w podłożu występują grunty nienośne, wysoki poziom wody gruntowej oraz niekorzystne warunki klimatyczne. Na zboczach doliny lokalnie występują spadki przekraczające 8°.

Na terenach położonych na wys. ponad 1 m nad dnem doliny o spadkach mniejszych niż 8° występują przeciętne i korzystne warunki fizjograficzne dla lokalizacji zabudowy.

### Hydrografia

Wody podziemne

Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski z 1995 roku (Paczyński 1995), cały obszar opracowania znajduje się w regionie pomorskim (V) rejonie pilskim (VA). Główny użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych: piaskach i żwirach. Głębokość jego występowania w rejonie Czaplinka wynosi od 60 do 100 metrów.

Według nowego podziału na jednolite części wód podziemnych wynikającego z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, obszar położony jest w zlewni Drawy. Według tej regionalizacji stanowi on część następujących jednostek:

Prowincji Odry

Regionie Warty

Subregionie Warty nizinnym

Wody gruntowe

W obrębie dna doliny woda gruntowa zalega na głębokościach 0-1 m p.p.t. W okresach obfitych w opady woda występuje na powierzchni. Na zboczach głębokość zalegania jest zmienna, w wyższych partiach występuje poniżej 2 m p.p.t.

Wody powierzchniowe

Zgodnie z Podziałem Hydrograficznym Polski IMGW obszar objęty analizami położony jest w dorzeczu Odry, zlewni głównej Noteci i zlewni niższego rzędu:

nr 1888 – Drawy,

nr 188839 – bezpośredniej zlewni jez. Drawsko.

U podnóża wschodniego stoku doliny przepływa Czaplinecka Struga – uregulowany ciek łączący jeziora Czaplino i Drawsko. Na dnie doliny w centralnej części występuje zbiornik wodny oraz teren podmokły.

### Klimat

Według podziału województwa zachodniopomorskiego na krainy klimatyczne (Koźmiński 2007) teren opracowania położony jest w Krainie VII – Drawsko-Szczecineckiej – obejmującej pagórkowate tereny moreny czołowej, rozciągające się od Pojezierza Ińskiego po Pojezierze Bytowskie. Spośród 10 wydzielonych krain, kraina VII odznacza się najgorszymi warunkami usłonecznienia rzeczywistego. wynoszącymi około 1500 godzin. Klimat tej krainy jest najbardziej surowy w całym województwie, gdyż średnia temperatura roku kształtuje się od 7,0° do 7,9°C. Temperatura stycznia wynosi od -2,5°C w wyższych partiach wzniesień wschodniej części krainy do -1,4°C na Pojezierzu Ińskim. Także lato jest chłodne ze średnią temperaturą lipca od 16,5°C na wysoczyznach morenowych. W obrębie tej krainy duże zagrożenie stwarzają przymrozki. Ostatnie przymrozki wiosenne zanikają bowiem dopiero w pierwszej dekadzie maja, natomiast pierwsze jesienne notowane są przeciętnie już w drugiej dekadzie października (12-17.X). Kraina charakteryzuje się najkrótszym okresem gospodarczym i wegetacyjnym. Prace polowe można wykonywać w okresie liczącym 238-247 dni, a okres wegetacyjny trwa od 212 do 219 dni. Kraina VII odznacza się także najwyższymi i najczęściej występującymi opadami, a także najdłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej. Roczne sumy opadów kształtują się od 620 do 800 mm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 50 do 65.

Rys. 2. Roczna róża wiatrów dla oczka siatki meteorologicznej 5x5 km w Szczecinku w latach 2008 i 2009

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za 2009 r.)

Topoklimat

Istotną cechą lokalnego klimatu jest bardzo duża zmienność i nieregularność, uwarunkowana przede wszystkim rzeźbą terenu, ekspozycją, rodzajem pokrycia terenu oraz występowaniem wód powierzchniowych i terenów podmokłych.

Ze względu na ukształtowanie terenu na analizowanym obszarze dominuje klimat dolinny. Stoki doliny charakteryzują się przeciętnym nasłonecznieniem ze względu na istniejącą zabudowę oraz zieleń wysoką a dno doliny cechuje się słabym przewietrzeniem.

Dno doliny to teren wilgotny, ograniczony wyraźnymi zboczami, na którym występuje zjawisko inwersji termicznej – nocne spływy schłodzonych mas powietrza oraz tworzenie się mgieł. Zjawiska takie występują zwłaszcza późnym latem i jesienią.

### Szata roślinna

Roślinność występująca na terenie objętym projektem mpzp została ukształtowana pod wpływem działalności człowieka. Na terenach zabudowanych dominują zbiorowiska synantropijne, natomiast na dnie doliny zbiorowiska okrajkowe i zaroślowe siedlisk wilgotnych i nitrofilnych, w postaci płatów szuwaru trzcinowego i zarośli wierzbowych.

Przy zabudowaniach, ogrodzeniach i drogach, na podwórkach występują zbiorowiska ruderalne, w których dominują gatunki typowe dla trawników oraz rośliny siedlisk wydepczyskowych: wiechlina roczna, życica trwała, babka szerokolistna i lancetowata, rdest ptasi, tasznik pospolity, karmnik rozesłany.

Zieleń wysoką reprezentują drzewa owocowe na terenach ogrodów przydomowych, oraz szpalery drzew: topole, olchy i jesiony wzdłuż Czaplineckiej Strugi, klony wokół parkingu przy ul. Szczecineckiej, dwie lipy u zbiegu ul. Leśników i Dąbrowskiego.

### Fauna

Fauna terenu objętego projektem mpzp jest uboga, co wynika z silnej antropizacji obszaru i jego okolic. Dominują gatunki synantropijne oraz o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Z punktu widzenia faunistycznego najbardziej interesujące są tereny wilgotne na dnie doliny gdzie znajdują się dogodne warunki dla występowania płazów.

Spośród ptaków na obszarze stwierdzono występowanie takich gatunków jak: wróbel domowy, kawka, gawron, kos, jerzyk, grzywacz, zięba, sikora, pokrzewka czarnołbista, piegża, pierwiosnek.

Większość z wymienionych wyżej gatunków ptaków objęta jest ochroną całkowitą. W kategorii zagrożenia Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych wg IUCN są to gatunki najmniejszej troski (niższego ryzyka) – których nie uznaje się za w większym lub mniejszym stopniu zagrożone wyginięciem.

### Krajobraz

Przyjęta przez Radę Europy w 2000 r. Europejska Konwencja Krajobrazowa definiuje krajobraz jako fragment powierzchni ziemi postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i antropogenicznych (art. 1). Definicja ta odzwierciedla pogląd, że krajobraz stanowi całość, której składowe przyrodnicze i kulturowe należy ujmować i rozpatrywać łącznie.

Termin „krajobraz” występuje także w prawie polskim, w wielu dokumentach prawnych, jednak nie posiada jednoznacznej definicji i występuje w różnych kontekstach. Ustawa Prawo ochrony środowiska traktuje krajobraz jako jeden z elementów środowiska przyrodniczego, które definiowane jest następująco: „ogół elementów przyrodniczych, w tym przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat”. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera pojęcie krajobrazu kulturowego, który definiuje jako „przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”.

W Ustawie o ochronie przyrody znajduje się określenie „ochrona krajobrazowa”, która oznacza „zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu”, a walory krajobrazowe są zdefiniowane jako: „wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka”.

Analizowany teren położony jest na obszarze charakteryzującym się krajobrazem młodoglacjalnym – ukształtowanym w głównych zarysach podczas ostatniego zlodowacenia, przeobrażonym następnie w holocenie w wyniku procesów erozyjnych, denudacyjnych i akumulacyjnych, rozwoju roślinności, a następnie przez działalność gospodarczą człowieka.

Ze względu na stopień ingerencji człowieka w naturalną strukturę krajobrazu dominuje krajobraz zurbanizowany miejski – charakteryzujący się intensywną zabudową wielko kubaturową (mieszkaniową i usługową) z udziałem zieleni.

Na terenie opracowania nie występują dominanty, przedpola widokowe, które wymagałyby ochrony zapisami planu.

### Wartości kulturowe.

W granicach opracowywanego mpzp znajduje się fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków:

Średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta – wpisany pod nr rej. 438 z dnia 19.03.1965 r.

W wykazie najcenniejszych obiektów zabytkowych w mieście Czaplinek, które powinny być chronione ustaleniami planów miejscowych wg „Waloryzacji wartości kulturowych gminy Czaplinek” (Redan Sp. z o.o.) umieszczone są obiekty znajdujące się w granicach zmiany planu:

Budynek mieszkalny Czaplinek, ul. Szczecinecka 2, I poł. XIX w.

Budynek mieszkalny Czaplinek, ul. Szczecinecka 3, 4 ćw. XIX w.

W wykazie obiektów objętych ochroną konserwatorską (wg kart adresowych WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie) i zweryfikowane na podstawie „Waloryzacji wartości kulturowych gminy Czaplinek” (Redan Sp. z o.o.) umieszczone są:

Dom mieszkalny, ul. Leśników 1, mur., po 1900 r.

Dom mieszkalny, ul. Leśników 5, mur., I poł. XIX w.

Dom mieszkalny, ul. Leśników 9, mur., po 1900 r.

Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej:

strefy „A”, której granica pokrywa się z granicą obszaru średniowiecznego układu przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków,

strefy „B” obejmującej tereny położone poza strefą „A”.

Ponadto część obszaru znajduje się w strefie „WIII” ochrony stanowiska archeologicznego. Jego granica pokrywa się z granicą strefy „A”.

## Stan środowiska

Środowisko, w tym jego zasoby i walory przyrodnicze poddawane są różnym szkodliwym oddziaływaniom. Źródła niekorzystnych oddziaływań mogą być zlokalizowane na terenie obszaru, jak również mogą pochodzić z zewnątrz (migracja zanieczyszczeń w wodzie, w powietrzu). Formy antropogeniczne, które negatywnie oddziałują na analizowany obszar i powodują zakłócenia w funkcjonowaniu środowiska oraz obniżają jego wartości ekologiczne i estetyczne to:

- Tereny baz i składów.

- Budynki i urządzenia infrastruktury technicznej.

- Droga krajowa nr 20 (poza granicami planu).

### Jakość powietrza

Dla obszaru opracowania brak jest pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, mogących stanowić podstawę bieżącej oceny jakości. Na podstawie matematycznego modelu rozprzestrzeniania dla zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, ołowiu, benzenu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu, wykonanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, strefę zachodniopomorską, w której położony jest Czaplinek sklasyfikowano w klasie A (wartości poszczególnych zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych oraz poziomów docelowych). W zakresie benzo(a)pirenu oraz pyłu PM 10 sklasyfikowano w klasie C

### Hałas komunikacyjny drogowy

Źródłem hałasu w rejonie obszaru opracowania jest przede wszystkim ulica Dąbrowskiego stanowiąca fragment drogi krajowej nr 20 znajdująca się w sąsiedztwie południowej granicy opracowania (poza granicami planu).

### Jakość wód podziemnych i powierzchniowych

W Czaplinku znajduje się punkt kontrolno-pomiarowy w sieci krajowego monitoringu wód podziemnych nr 375. W punkcie tym bada się czwartorzędowe wody gruntowe. W roku 1999 zaklasyfikowano je jako lb (wód o wysokiej jakości), w roku 2000 klasy II (wody średniej jakości), a w latach 2001-2003 do klasy III (wody niskiej jakości) (Raporty z lat 1999-2004). Według nowej klasyfikacji (5-cio klasowej) w latach 2004-2007 i w 2010 r. wody w tym punkcie zakwalifikowano do klasy IV (czyli wód złej jakości) ze względu na związki azotu (Raport..., 2010). Na jakość wód w rejonie Czaplinka mają naturalne procesy zachodzące w wodach podziemnych oraz wyraźne oddziaływanie antropogeniczne. Główną przyczyną słabego stanu chemicznego wód były podwyższone zawartości amoniaku (związek azotu) pochodzenia antropogenicznego.

Tabela 1. Wyniki oceny jakości wód podziemnych badanych w latach 2004–2007 w punkcie nr 375 krajowego monitoringu wód podziemnych

| Nr punktu badawczego | Lokalizacja | Stratygrafia | Klasa 2004* | Klasa 2005* | Klasa 2006 | Klasa 2007 | Klasa 2010 | Wskaźniki przekraczające normy w 2010 roku | Zawartość azotanów w 2010 roku (mg/dm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w kl. III | w kl. IV | w kl. V | dla wód przeznaczonych do spożycia |  |
| 375 | Czaplinek | Q | IV | IV | IV | IV | IV |  | NH4 |  | NH4, Mn | 0,08 |

### Przekształcenia rzeźby terenu

Na analizowanym terenie doszło do znacznych przekształceń ukształtowania powierzchni ziemi. W rejonie lokalizacji budynków dokonano prac niwelacyjnych, przede wszystkim nasypów łagodzących spadki terenu oraz podwyższające poziom terenu na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych.

### Odpady

Od czerwca 2007 roku cały teren gminy Czaplinek został objęty selektywną zbiórką odpadów. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów związane było z uruchomieniem Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, wybudowanym przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Na analizowanym obszarze stwierdzono występowanie terenów zaśmieconych. Na dnie doliny u podnóża skarpy przy parkingu przy ul. Dąbrowskiego zalegają odpady i zanieczyszczenia degradujące środowisko.

## Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna

### Obiekty i obszary objęte ochroną zasobów przyrodniczych

Obszar objęty planem znajduje się w granicach wielkoprzestrzennych obszarów objętych ochroną prawną:

obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska” PLB 320019,

obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”,

otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Natomiast na analizowanym terenie nie występują mniejsze obszary i obiekty objęte ochroną prawną w postaci formy przewidzianej ustawą o ochronie przyrody.

#### Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska” PLB 320019

Powołany został Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179 poz. 1275 ze zm.).

Obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego z ponad 50 jeziorami (10% pow. terenu), reprezentującymi wszystkie typy jezior. Teren został ukształtowany w wyniku działalności lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Pozostałościami tej działalności są między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Jeziora należą do najgłębszych w Polsce (Drawsko - 79,7 m). Największe to Drawsko (powierzchnia 1872 ha), Siecino, Żerdno, Komorze i Wilczkowo. Mają one urozmaiconą linię brzegową, na niektórych są wyspy. Brzegi jezior są wysokie, porośnięte lasem, głównie łęgami i buczyną, lub niskie, z roślinnością przybrzeżną.

Lasy pokrywają ok. 25% terenu. Dominują tu bory, duże powierzchnie zajmują drzewostany bukowe, dębowe. Rzeźba terenu jest zróżnicowana, z licznymi wąwozami, parowami, niewielkimi, bezodpływowymi zbiornikami wodnymi, bagnami i torfowiskami. Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła. Swój początek biorą tutaj także inne rzeki, jak: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Znaczna część obszaru jest użytkowana rolniczo.

Występują co najmniej 23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja dla kilku gatunków ptaków drapieżnych.

W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 3% populacji lęgowej (C6) puchacza (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), trzmielojad, czapla siwa, gągoł, krakwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują bąk (PCK) i bocian biały. Na terenie obszaru szczególnie cenna jest dolina Drawy, która wraz z dopływami odgrywa bardzo ważną rolę łącznika między obszarami koncentracji cennej flory w urozmaiconym krajobrazie polodowcowym. Jej źródła znajdują się w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior. Wody tych jezior są zasobne w wapń, na dnie zbiorników odkłada się kreda jeziorna, która podściela zalądowiałe odcinki doliny między kolejnymi jeziorami. Dna jezior porastają łąki ramieniowe. Osobliwością są dobrze zachowane jeziora lobeliowe. Bardzo bogata jest także flora mchów, reprezentowana aż przez 274 gatunki, z których 30 uznano za zagrożone w Polsce. Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą torfowiska, szczególnie wysokie, występujące na wododziałach oraz torfowiska przejściowe. Ostoja charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością flory i fauny. Na jej terenie występują 742 gatunki roślin naczyniowych, spośród których 28 objętych jest całkowitą ochroną gatunkową, a 14 ochroną częściową. Spotyka się tu gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej oraz ciepłolubne.

Wody zasiedla 36 gatunków ryb i 1 gatunek krągłoustych, w tym 5 gatunków objętych ochroną prawną. Występuje tu 12 płazów i 5 gatunków gadów oraz 41 gatunków ssaków.

Na terenie objętym planem nie występują ptaki objęte ochroną, dla których ustanowiono ostoję. Część ptaków wymienionych w formularzu bytuje nad jeziorem Czaplino.

#### Obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”

Powołany został Uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. Obowiązują zasady i zakazy zawarte w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 66, poz. 1804 ze zm.).

Celem ochrony na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” jest zachowanie i ochrona charakterystycznego środowiska przyrodniczego Pojezierza Drawskiego, szczególnie krajobrazu polodowcowego (wzgórza morenowe, liczne jeziora), obszarów leśnych, ekosystemów źródliskowych, torfowiskowych ze stanowiskami gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Występuje tu wiele osobliwości florystycznych. Torfowiska, mokradła, wody rzek i jezior oraz zróżnicowane pod względem gatunkowym i siedliskowym lasy są miejscem bytowania i rozrodu licznych cennych gatunków zwierząt, w tym ryb, płazów, gadów oraz ptaków.

Obowiązuje ochrona szczególnie cennych ekosystemów: wodnych z pasem roślinności przybrzeżnej, leśnych z obowiązkiem zachowania różnorodności biologicznej siedlisk, oraz enklaw zbiorowisk roślinności naturalnej (oczek wodnych, bagienek, torfowisk) w obrębie ekosystemów lądowych.

Teren objęty planem stanowiący grunty użytkowane rolniczo nie posiada ekosystemów szczególnie cennych wskazanych do zachowania i ochrony.

Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu wprowadza w § 2 ust. 1 następujące zakazy obowiązujące na terenie OChK „Pojezierze Drawskie”:

zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

#### Otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego

DPK został utworzony na mocy Uchwały Nr XVI/49/79 WRN w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 1979 r.

Celem ochrony w DPK jest zachowanie najcenniejszego pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym, młodoglacjalnych krajobrazów równin sandrowych i stref czołowomorenowych fragmentu Pojezierza Drawskiego.

### Zasoby środowiska, które podlegają ochronie na podstawie innych przepisów lub które są ważne z punktu widzenia funkcjonowania środowiska

Korytarz ekologiczny

Pojęcie „Korytarz Ekologiczny” w prawie polskim pojawiło się stosunkowo niedawno, wraz z wejściem w życie ustawy „o ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Według niej jest to „obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów” (art. 5, pkt 2).

Korytarz ekologiczny ma charakter pasa terenu lub ciągu oddzielonych od siebie niewielkimi odległościami obszarów różniących się przyrodniczo od otaczającego ich tła. W skali lokalnej są to pasy zadrzewień i zakrzewień oraz małe niezagospodarowane potoki łączące ze sobą oddalone od siebie cenne ekosystemy. W skali regionalnej i ponadregionalnej są to doliny rzek, ciągi łąk i lasów. W miejscach gdzie korytarze ekologiczne łączą się lub krzyżują powstają tak zwane „węzły”.

W obrębie opracowania funkcję lokalnego korytarza ekologicznego pełni Czaplinecka Struga i dno doliny. Funkcje tego korytarza są bardzo ograniczone ze względu na nasyp pod drogę krajową nr 20 oraz tereny zurbanizowane w sąsiedztwie cieku.

### Obiekty i obszary objęte ochroną lub proponowane do ochrony położone w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem

#### Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie” (PLH320039)

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie” obejmuje najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego. Jego rzeźba została ukształtowana w wyniku działalności lądolodu, podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Pozostałościami tej działalności są między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Na terenie ostoi zlokalizowanych jest 47 jezior (zajmujących ok. 10% pow. terenu), reprezentujących większość wyróżnianych w Polsce typów jezior. Jeziora mają urozmaiconą linię brzegową, na niektórych z nich są wyspy. Brzegi jezior są wysokie, porośnięte lasem, głównie łęgami i buczyną, lub niskie, z pasem roślinności przybrzeżnej. W obszarze znajduje się największe jezioro Pojezierza - Drawsko. Największą rzeką obszaru jest Drawa, mająca na jego terenie swoje źródła. Swój początek biorą tutaj także inne rzeki, jak: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Lasy pokrywają ponad 35% terenu. Spośród nich ponad połowę stanowią tzw. lasy ochronne. Blisko 50% obszaru ostoi jest użytkowana rolniczo.

Granice obszaru Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie” znajdują się ok. 400 m na zachód od obszaru objętego planem, wzdłuż brzegu jeziora Drawsko.

#### Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pojezierze Kaleńskie”

Zgodnie z art. 43 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Ustanawia je wojewoda w drodze rozporządzenia, bądź rada gminy w formie uchwały. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego można wprowadzić zakazy z art. 45 ustawy o ochronie przyrody, przy czym zakazy te nie dotyczą m.in. realizacji inwestycji celu publicznego.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pojezierze Kaleńskie” zaproponowano w Waloryzacji przyrodniczej gminy Czaplinek. Obejmuje obszar między drogą Czaplinek-Siemczyno, a torami kolejowymi trakcji Czaplinek-Złocieniec, rozciągające się wokół trzech jezior: Kaleńskie, Łęka i Pławno, a także wokół torfowiska „Brzozowe Bagno”.

Przedmiotem i celem ochrony jest młodoglacjalny krajobraz dennomorenowy najdalej na południe wysuniętej części Pojezierza Drawskiego.

W charakterystyce przyrodniczej obiektu nie znajdują się walory obszaru objętego niniejszym opracowaniem.

Granice projektowanego ZPK przebiegają ok. 400 m na zachód od obszaru objętego planem, wzdłuż brzegu jeziora Drawsko.

Rys. 3. Obszary chronione i proponowane do ochrony w sąsiedztwie terenu objętego mpzp.

## Wartości kulturowe i ich ochrona prawna

#### Obszary i obiekty chronione

W granicach opracowywanego mpzp znajduje się fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków:

średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta – wpisany pod nr rej. 438 z dnia 19.03.1965 r.

W wykazie najcenniejszych obiektów zabytkowych w mieście Czaplinek, które powinny być chronione ustaleniami planów miejscowych wg „Waloryzacji wartości kulturowych gminy Czaplinek” (Redan Sp. z o.o.) umieszczone są obiekty znajdujące się w granicach zmiany planu:

Budynek mieszkalny Czaplinek, ul. Szczecinecka 2, I poł. XIX w.

Budynek mieszkalny Czaplinek, ul. Szczecinecka 4, 4 ćw. XIX w.

W wykazie obiektów objętych ochroną konserwatorską (wg kart adresowych WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie) i zweryfikowane na podstawie „Waloryzacji wartości kulturowych gminy Czaplinek” (Redan Sp. z o.o.) umieszczone są:

Dom mieszkalny, ul. Leśników 1, mur., po 1900 r.

Dom mieszkalny, ul. Leśników 5, mur., I poł. XIX w.

Dom mieszkalny, ul. Leśników 9, mur., po 1900 r.

Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej:

strefy „A”, której granica pokrywa się z granicą obszaru średniowiecznego układu przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków,

strefy „B” obejmującej tereny położone poza strefą „A”.

Ponadto część obszaru znajduje się w strefie „WIII” ochrony stanowiska archeologicznego. Jego granica pokrywa się z granicą strefy „A”.

## Określenie potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wstępnej prognozy dalszych zmian w środowisku można dokonać w oparciu o politykę przestrzenną zapisaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków właścicieli lub inwestorów, a także z generalnych tendencji charakterystycznych dla fazy rozwoju układów osadniczych.

Zachowanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko w przypadku przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska oraz przedsięwzięcia działań zapobiegających dalszej degradacji dna doliny.

# Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Z punktu widzenia realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego problemy ochrony środowiska mogą wynikać głównie z faktu występowania:

na opisywanym terenie chronionych gatunków roślin i zwierząt;

zasobów środowiska podlegających ochronie.

W waloryzacji przyrodniczej gminy Czaplinek na obszarze objętym analizowanym projektem mpzp nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków zwierząt i roślin. W trakcie wizji terenowych na potrzeby ekofizjografii i niniejszej prognozy stwierdzono występowanie gatunków objętych ochroną gatunkową, jednak pospolitych i najmniejszej troski (niższego ryzyka) w kategorii zagrożenia Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych wg IUCN – których nie uznaje się za w większym lub mniejszym stopniu zagrożone wyginięciem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) mogące występować na terenie objętym planem gatunki roślin oraz zwierząt, powinno się chronić na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Obszar objęty projektem planu położony jest w kilku istniejących obszarach objętych ochroną przyrody (formy te zostały scharakteryzowane w rozdziale 3.3. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna). W związku z tym podstawowym problemem jest ewentualna kolizja pomiędzy przedmiotem ochrony poszczególnych form ochrony przyrody a przedmiotem projektu planu oraz sposobem realizacji jego ustaleń.

Obszar objęty mpzp w sposób stanowi przestrzeń migracji oraz żerowisk dla fauny występującej w sąsiedztwie. Nie stanowi jednak zasadniczego zaplecza pokarmowego dla najcenniejszych gatunków zwierząt, zwłaszcza dla których powołano obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Jeziora Czaplineckie”.

# Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi strategiczny instrument realizacji gospodarki przestrzennej gminy, jak również jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki ekologicznej. Odzwierciedla wolę mieszkańców oraz określa zasady i wytyczne, na jakich winna rozwijać się gmina w zakresie przestrzennym, strategicznym, ekonomiczno-społecznym przy poszanowaniu zasobów naturalnych i środowiska.

W tekście projektu planu zawarto wytyczne określone przez prawo krajowe, w szczególności z zakresu kształtowania przestrzeni i prawa budowlanego oraz zasad ochrony środowiska i przyrody. Przyjmuje się, że w polityce gminy dotyczącej kształtowania przestrzenni, z poszanowaniem środowiska naturalnego, trzeba się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta, która wynika z podstawowego aktu prawnego w państwie, mianowicie konstytucji (art. 5 Konstytucji RP), przyświecała także autorom projektu mpzp.

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, które zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt i roślin). Na szczeblu krajowym jest ona realizowana na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 81) oraz przepisów szczegółowych:

ochrona wód – Prawo wodne;

ochrona obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych i krajobrazu, zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni – ustawa o ochronie przyrody.

Aby ochrona zasobów środowiska mogłaby prawidłowo realizowana w projekcie mpzp określono sposoby działań służące nieprzekraczaniu standardów jakości środowiska lub ich przywracaniu.

Prawo krajowe, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zobligowane zostało do stosowania zasad i celów w realizacji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska określonych przez Unię. W odniesieniu do realizacji celów i zasad z zakresu ochrony środowiska, przy pracach nad projektem planu uwzględniono w szczególności zapisy następujących dyrektyw:

92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków;

Aktami prawnymi międzynarodowymi, określającym niektóre z celów ochrony środowiska, uwzględnionych przy sporządzaniu mpzp są:

Konwencja Berneńska przyjęta przez Radę EWG Decyzją nr 82/72/EWG z 1981 r., tzw. konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych. Celem tej konwencji jest ochrona gatunków ginących, zagrożonych, migrujących endemicznych oraz siedlisk ich występowania;

Konwencja Bońska przyjęta przez Radę EWG Decyzją nr 82/461/EWG z 1982 r., tzw. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt;

Konwencja o różnorodności biologicznej podpisana w Rio de Janeiro w 1992 roku. Zobowiązuje ona do ochrony różnorodności biologicznej na trzech poziomach organizacji: gatunku, biocenozy i krajobrazu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument strategiczny obrazujący potrzeby rozwoju ekonomiczno-społecznego lokalnej społeczności realizujący cele i zasady wynikające ze strategicznych potrzeb i wyzwań, przed jakimi ta społeczność staje. Realizując interes lokalny, jakim jest rozwój gminy należy uwzględniać tendencje i uwarunkowania regionalne, ponadregionalne i międzynarodowe zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska i naturalnej przyrody.

Przy sporządzaniu analizowanego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, a odnoszące się do utrzymania określonych w przepisach szczegółowych norm jakości powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, norm jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zachowania gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych.

# Analiza przewidywanych znaczących oddziaływań różnego rodzaju na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i kulturowego

Potencjalne oddziaływania ustaleń planu na środowisko są zróżnicowane. Generalnie zmiany, które występują w wyniku realizacji zagospodarowania wynikającego z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można oceniać jako:

korzystne dla środowiska – służące poprawie standardów jakości środowiska przyrodniczego oraz warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, obejmujące działania ochronne na obszarach cennych przyrodniczo lub poprawiające walory przyrodnicze na obszarach o niskiej wartości (przede wszystkim obszary zdegradowane),

niekorzystne dla środowiska, ale korzystne z punktu widzenia warunków życia człowieka – za takie można uznać każde zagospodarowanie terenów naturalnych lub półnaturalnych, które generuje przekształcenie antropogeniczne istniejącej szaty roślinnej i świata zwierzęcego, ale prowadzi do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Ocena wpływu zależy od wartości przyrodniczej przekształcanego obszaru, a niekorzystne oddziaływanie można ograniczyć dzięki zastosowaniu właściwych zasad zagospodarowania poszczególnych terenów wyznaczonych w planie,

negatywne – prowadzące do degradacji środowiska,

neutralne – zachowujące istniejący stan środowiska.

Każda realizacja zagospodarowania przestrzennego wywołuje i wywoływać będzie skutki w środowisku i krajobrazie. Charakter i rozmiar oddziaływań zależy od przeznaczenia i wielkości elementu tworzącego zmiany oraz od etapu funkcjonowania inwestycji – szczególną uciążliwość inwestycja stanowi na etapie realizacji.

Na etapie wykonywania robót budowlanych podczas realizacji zagospodarowania poszczególnych terenów nastąpią negatywne oddziaływania związane z pracą maszyn (emisja spalin, pyłów, hałasu). Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni, chwilowy i krótkoterminowy.

Analizując ustalenia projektu planu można prognozować wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko m.in. z tytułu:

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

wytwarzania odpadów,

wykorzystywania zasobów środowiska,

emitowania hałasu i pól elektromagnetycznych,

ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

Za szczególnie istotne należy uznać oddziaływania na środowisko prowadzące do przeobrażeń struktur przyrodniczych:

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w związku z przeznaczeniem części gruntów pod zabudowę kubaturową i utwardzone ciągi komunikacyjne, i związane z tym zagrożenie obniżeniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naruszeniem harmonii otoczenia,

zmiany w środowisku roślinnym wyrażające się m.in. w zanikaniu roślinności naturalnej na rzecz gatunków synantropijnych (obcych) na terenach zajmowanych pod zabudowę i rozbudowę sieci dróg,

fragmentacji systemów przyrodniczych i zaburzeń w funkcjonowaniu ekosystemów (pogorszenie drożności korytarzy ekologicznych),

zmiany w strukturze gatunkowej fauny,

zmianę krajobrazu – urbanizacja terenu;

degradację gleb;

wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu.

Zakres powyższych negatywnych oddziaływań uzależniony jest w dużym stopniu od zasad zagospodarowania zastosowanych w ustaleniach projektu planu, natomiast na późniejszym etapie od sposobu realizacji inwestycji i jej eksploatacji. Stosowanie proekologicznych metod może w znacznym stopniu zmniejszyć niekorzystne skutki antropizacji środowiska.

## Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu

Realizacja ustaleń projektu zmiany planu będzie miała zróżnicowane skutki dla środowiska. Obszar objęty opracowaniem położony jest wśród terenów zurbanizowanych. Projekt planu ma więc charakter porządkujący – reguluje zasady zagospodarowania terenów już od wielu lat zagospodarowanych oraz na terenach niezainwestowanych w obrębie obszaru zurbanizowanego. Tereny nieużytków oraz część terenów ogrodów przeznacza pod zieleń urządzoną. W związku z tym stwierdzić należy, że zakres ewentualnego negatywnego oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko jest minimalny.

W ustaleniach analizowanego projektu planu przewidziano szereg korzystnych oddziaływań na środowisko, m.in.:

objęcie ochroną obszarów i obiektów szczególnie ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej ekosystemu miasta,

zachowanie obszarów biologicznie czynnych poprzez wyznaczenie terenów zieleni urządzonej,

objęcie ochroną wartości kulturowych.

W wyniku projektowanych zmian istniejących funkcji terenu w największym stopniu ucierpi środowisko glebowe, istniejąca szata roślinna oraz fauna na terenach obecnie niezabudowanych, a użytkowanych jako ogrody przydomowe. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego nie ulegną degradacji jeśli zastosowane zostaną wszystkie zalecenia ustaleń planu i środki ostrożności.

Realizacja nowego zagospodarowania nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze, ponieważ wartościowe przyrodniczo i krajobrazowo elementy obszaru objętego opracowaniem plan stara się chronić.

Należy stwierdzić, że jeśli planowane inwestycje, przedsięwzięcia i obiekty funkcjonować będą po zastosowaniu wszelkich urządzeń i zabezpieczeń technicznych, oraz ustaleń zawartych w projekcie uchwały w sprawie planu, skutki dla środowiska, mogące wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu zaznaczą się w minimalnym stopniu i nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska oraz zagrażać zasobom przyrody ożywionej i nieożywionej.

Ustalenia szczegółowe

Ustalenia szczegółowe planu miejscowego pozwalają dokładniej przewidzieć scenariusze oddziaływania na środowisko. Przede wszystkim określają funkcję terenu elementarnego, a ponadto precyzują szereg wskaźników urbanistycznych pozwalających wymiernie ocenić ewentualne zmiany wynikające z wprowadzenia nowego zagospodarowania. Do takich wskaźników należą: minimalna powierzchnia działki, maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki, maksymalna wysokość zabudowy. Analiza tych wskaźników pozwala ocenić zmiany w warunkach funkcjonowania środowiska oraz walorów krajobrazowych. Ustalenia planu regulują wartości graniczne (maksymalne lub minimalne), które można ocenić jako najbardziej ingerujące w środowisko, ale jednocześnie oznacza to, że w rzeczywistości wartości tych wskaźników mogą osiągnąć wielkości mniej negatywne.

W analizowanym planie zasadniczej zmianie może ulec środowisko na terenach ogrodów przydomowych, na których dopuszcza się lokalizację zabudowy. Na pozostałych terenach, realizacja zieleni urządzonej doprowadzi do zmiany struktury gatunkowej flory i fauny tam występującej, ale jednocześnie daje szansę na oczyszczenie obszarów zanieczyszczonych, a w efekcie przerwanie postępującej degradacji środowiska.

## Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska

### Przewidywane oddziaływania na różnorodność biologiczną

Obszar objęty projektem planu stanowi w części teren zurbanizowany, na którym nie występują cenne walory przyrodnicze, zarówno w zakresie flory, jak i fauny. Na pozostałym terenie, sklasyfikowanym jako nieużytki, funkcjonują cenne z punktu widzenia środowiska przyrodniczego zbiorowiska, które jednak ulegają systematycznej degradacji. Ustalenia projektu planu chronią tę najcenniejszą przyrodniczo strefę przed zabudową.

W przypadku pełnej realizacji zapisów projektu planu powierzchnia biologicznie czynna zostanie zachowana na ok. 50% powierzchni obszaru objętego zmianą planu. Likwidacji ulegnie głównie roślinność związana z ogrodami przydomowymi. W przypadku realizacji zieleni parkowej na terenach obecnych nieużytków wprowadzone zostaną nowe gatunki drzew i krzewów. Istotne, aby były to gatunki rodzime i wartościowe.

Zgromadzone dane pozwalają na stwierdzenie, że realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie niekorzystnie na zasoby różnorodności biologicznej, a pozwoli ją kształtować na terenach przeznaczonych na zieleń urządzoną.

Podkreślić należy także, że ustalenia projektu planu nie wprowadzają zagrożenia w postaci fragmentacji siedlisk i korytarzy ekologicznych.

W szerszym kontekście realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie niekorzystnie na zasoby różnorodności biologicznej, ponieważ obszar objęty projektem planu nie stanowi obszaru węzłowego, istotnego dla zasobów przyrodniczych w rejonie Czaplinka.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie przewiduje sie znaczącego, negatywnego oddziaływania ustaleń projektu planu na różnorodność biologiczną.

### Przewidywane oddziaływania na ludzi

Na etapie wykonywania robót budowlanych podczas realizacji zagospodarowania poszczególnych terenów nastąpią negatywne oddziaływania związane z pracą maszyn (emisja spalin, pyłów, hałasu).

Oddziaływanie zagospodarowania terenów opisane ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zagraża środowisku, a także ludziom, dzięki ustaleniu standardów jakości środowiska, zgodnych z obowiązującym prawem, a także wykluczeniu inwestycji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

### Przewidywane oddziaływania na rośliny

Na części terenów, na których projekt planu wprowadza nowe funkcje, dojdzie do całkowitej likwidacji roślinności, a na części ulegnie zmianie jej skład gatunkowy. Do całkowitej likwidacji roślinności może dojść na terenach elementarnych 3MW,U, 4MW i 8MW,U, na obszarach które obecnie użytkowane są jako ogrody przydomowe. Dla tych terenów ustalenia planu określają do zachowania min. 10% powierzchni biologicznie czynnej. W przypadku maksymalnego wykorzystania tych terenów pod zagospodarowanie zieleń ograniczy się do niewielkich powierzchni trawników oraz nielicznych krzewów lub drzew.

Zmiana składu gatunkowego będzie dotyczyć terenów przeznaczonych pod zieleń urządzoną, zwłaszcza terenu 9Zp, obecnie użytkowanego jako ogrody działkowe. Na terenie 11Zp możliwe będzie zachowanie roślinności terenów podmokłych natomiast częściowo przewidywać należy nasadzenia roślin w sąsiedztwie ścieżek spacerowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że na obszarze planu szata roślinna ulegnie przeobrażeniom. Obszary półnaturalne, najcenniejsze i unikatowe w skali miasta są w znacznym stopniu wykluczone z zainwestowania kubaturowego, natomiast potencjalne zmiany struktury gatunkowej zależeć będą od stopnia ingerencji człowieka.

### Przewidywane oddziaływania na zwierzęta

Gatunki zwierząt w zróżnicowany sposób zareagują na przekształcenia w środowisku związane z realizacją ustaleń mpzp.

Na analizowanym obszarze dominują gatunki związane z terenami zurbanizowanymi, dla funkcjonowania których wprowadzone projektem planu zmiany nie będą miały zasadniczego znaczenia. Na terenach, na których dopuszcza się uzupełnienie zabudowy przewidywać należy całkowitą utratę przestrzeni życiowej dla większości gatunków zwierząt, które będą musiały wyemigrować na sąsiednie tereny. Na terenach przeznaczonych pod zieleń urządzoną zmiany zależeć będą od stopnia przekształcenia istniejącej roślinności oraz od stopnia ingerencji człowieka w tworzenie układów roślinnych. W przypadku nasadzeń drzew i krzewów mogą poprawić się warunki dla bytowania ptaków. Negatywnie będzie oddziaływać penetracja terenów zieleni urządzonej związana z obsługą urządzeń i obiektów oraz korzystaniem z terenów spacerowych.

### Przewidywane oddziaływania na powierzchnię ziemi

Ukształtowanie powierzchni na obszarze objętym projektem planu charakteryzuje się znacznymi przekształceniami w wyniku procesów urbanizacyjnych. W związku z realizacją nowego zagospodarowania przewidzianego w projekcie planu należy spodziewać się prac uzdatniających grunt do zabudowy, m.in. podniesienia poziomu terenu przez nasyp (takie prace wykonane były na sąsiednich terenach). Na pozostałych terenach zaburzenia struktury gruntu i gleby nastąpią w miejscach budowy obiektów kubaturowych, infrastruktury technicznej i budowy dróg. Będą one miały charakter trwały.

### Przewidywane oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne

Obszar objęty projektem planu posiada sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami socjalno-bytowymi. Ścieki bytowe i komunalne powstałe na badanym obszarze, odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Na terenach, na których wprowadzone zostanie nowe zagospodarowanie nastąpi ograniczenie naturalnej infiltracji wód opadowych, które ujęte zostaną w system kanalizacji deszczowej.

Na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną nie przewiduje się znaczących zmian w gospodarce wodnej.

### Przewidywane oddziaływania na powietrze i klimat

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska przez emisję - rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a)	substancje,

b)	energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w obszarze objętym planem w szczególności pochodzić mogą ze źródeł:

punktowych, do których zaliczyć będzie można emitory z obiektów produkcyjnych, usługowych i mieszkaniowych,

liniowych – głównie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Do głównych zanieczyszczeń zaliczą się tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadze oraz pyły zawierające metale ciężkie: ołów, cynk i arsen, ozon. Zanieczyszczenia komunikacyjne występować będą w zasięgu oddziaływania istniejących ulic znajdujących się poza granicami planu oraz terenów parkingów. Zanieczyszczenia wydzielane będą także z powietrza przez wody opadowe i mogą powodować dalsze ich oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska.

Do szczególnego zanieczyszczenia powietrza o charakterze krótkoterminowym dojdzie na etapie realizacji zainwestowania. Lokalny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza – zwłaszcza pyłu i substancji spalinowych – nastąpi na skutek wykonywania robót ziemnych (wykopów, itp.) oraz prac maszyn budowlanych i sprzętu obsługującego poszczególne budowy.

Nie prognozuje się takiego oddziaływania, które mogłoby spowodować niedotrzymanie standardów środowiskowych w zakresie oddziaływań na powietrze atmosferyczne.

Na części obszaru objętego projektem planu, na którym przewiduje się rozwój zabudowy dojdzie do zmian topoklimatycznych. Zmieni się lokalna cyrkulacja powietrza związana z innymi właściwościami cieplnymi materiałów budowlanych i pojawieniem się sztucznych źródeł ciepła. Zmianie ulegną także warunki wietrzne – odkształcenie kierunku wiatru i osłabienie jego prędkości w wyniku powstawania przeszkód w postaci budynków.

### Przewidywane oddziaływania na klimat akustyczny

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska przez hałas - rozumie się te dźwięki, których częstotliwość kształtuje się w przedziale od 16 Hz do 16000 Hz.

Podstawę prawną oceny warunków akustycznych w środowisku stanowi rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem dla terenów usług, produkcyjnych, składów i magazynów nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu.

#### Hałas komunikacyjny

Głównym źródłem emisji hałasu komunikacyjnego w rejonie obszaru opracowania jest przede wszystkim komunikacja samochodowa na drodze krajowej Nr 20. Nowe zainwestowanie będzie generowało nieznacznie większy ruch samochodów osobowych, który nie będzie stanowił znaczącego źródła hałasu.

#### Hałas w zabudowie

Do emisji hałasu dochodzić będzie na etapie budowy oraz po realizacji wszystkich inwestycji. Nie przewiduje się hałasów przekraczających dopuszczalne normy na terenach objętych projektem planu. Prognozowanie hałasu związanego z pracami prowadzonymi przy budowie nie jest możliwe bez znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji, tzn. rodzaju, stanu technicznego, liczby maszyn użytych do robót oraz czasu ich pracy. Można założyć jednak, że prace związane z planowanymi inwestycjami nie będą prowadzone nocą, stąd możliwe będą jedynie niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dziennej i będą one miały charakter krótkoterminowy.

W trakcie użytkowania zakłada się, że przypadki przekroczenia norm mogą zdarzać się incydentalnie.

### Zagrożenia poważną awarią

Poważna awaria, zgodnie z definicją ustawową, to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Ochrona środowiska przed poważną awarią, zwaną dalej „awarią”, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska.

W obszarze objętym analizą nie znajdą się zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku (ZDR, ZZR) wystąpienia poważnej awarii, jak również nie przewiduje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zagrożenie wystąpienia poważnej awarii może nastąpić na skutek transportu substancji niebezpiecznych drogami (droga krajowa nr 20). Kwestie te regulują przepisy szczególne.

### Przewidywane oddziaływania na krajobraz

W obrębie części zurbanizowanej, przekształcenia krajobrazu będą występowały lokalnie, przede wszystkim na terenie kwartałów niezabudowanych, na których projekt planu wprowadza możliwość uzupełnienia zabudowy. Zmiany będą miały charakter jakościowy i funkcjonalny – obecne tereny zieleni urządzonej lub nieurządzonej zostaną zabudowane i wprowadzona zostanie nowa zieleń urządzona. W § 3 ustaleń ogólnych dokument wprowadza zasady istotne z punktu widzenia ochrony krajobrazu, m.in.:

ustala się obowiązek zachowania skali zabudowy i gabarytów budynków, co dotyczy zarówno wysokości budynków jak i szerokości frontów budynków; skala i gabaryty budynków nie mogą przekraczać parametrów zabudowy historycznej w bezpośrednim sąsiedztwie lub w ramach danego terenu; zapis ten nie dotyczy akcentów architektonicznych (np. wieżyczek);

zakazuje się budowy garaży i budynków gospodarczych blaszanych;

zakazuje się stosowania kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach  jednego budynku;

na terenie objętym zmianą planu zakazuje się stosowania do wykończenia elewacji budynków, materiałów nie stosowanych historycznie takich jak okładziny ceramiczne, z tworzyw sztucznych, blach itp.;

zakazuje się realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

### Przewidywane oddziaływania na zabytki i dobra materialne

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymuje obecny stan ochrony zabytków i wynikające z niego ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

### Przewidywane oddziaływania na obszary chronione

Obszar objęty planem znajduje się w granicach wielkoprzestrzennych obszarów objętych ochroną prawną szerzej opisanych w pkt. 3.3.  Są to:

obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska” PLB 320019,

obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”,

otulina Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Prognoza istotności oddziaływania zidentyfikowanych w trakcie oceny czynników mogących potencjalnie negatywnie wpływać na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska” opierała się na oszacowaniach ryzyka wystąpienia oraz natężenia (zakresu) możliwych zmian w kluczowych wskaźnikach determinujących integralność obszaru, tj.:

zmniejszenie powierzchni podstawowych siedlisk lęgowych i żerowiskowych kluczowych gatunków, przede wszystkim wilgotnych obniżeń, enklaw łąkowych, zadrzewień i zakrzewień (w szczególności starodrzewów lęgowych) oraz zbiorników wodnych;

zwiększenie fragmentacji siedlisk kluczowych gatunków;

zmniejszenie liczebności lokalnych populacji kluczowych gatunków ptaków lęgowych i przelotnych;

zmiany jakości i ilości wód powierzchniowych oraz zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych;

zmiany użytkowania gruntów wynikające z realizacji zagospodarowania, w szczególności zabór terenów zielonych pod zabudowę.

Na podstawie analizy ustaleń projektu planu, jak również położenia i powierzchni obszaru objętego projektem mpzp, istniejącego i projektowanego zagospodarowania oraz zinwentaryzowanych zasobów przyrody stwierdzić można, że w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie przewiduje się oddziaływań na cele i przedmiot ochrony SOO „Ostoja Drawska”, ponieważ nie ulegnie ograniczeniu powierzchnia siedlisk oraz żerowisk dla gatunków, które są przedmiotem jego ochrony.

Ustalenia planu zobowiązują do przestrzegania zasad zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zakazów określonych w przepisach odrębnych dot. m.in. obszarów chronionego krajobrazu. Projektowanie przeznaczenie nieużytków, obecnie podlegających silnej degradacji, na zieleń urządzoną może przyczynić się do poprawy kondycji środowiska na tym obszarze.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Realizacja ustaleń projektu planu w jego granicach doprowadzi do zmian struktur środowiska, zwiększając jego antropizację. Będą to nieuniknione zmiany, typowe dla terenów podlegających urbanizacji. Jak wskazano w poprzednich rozdziałach, zmiany które dokonają się na analizowanym terenie nie będą miały wpływu na obszary chronione proponowane do powołania, które położone są w sąsiedztwie.

W projekcie planu przyjęto następujące zasady mające na celu ochronę środowiska:

realizacja inwestycji w ramach otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” i Obszaru Natura 2000 „Ostoja Drawska” PL016 musi uwzględniać zasady zagospodarowania i użytkowania terenu oraz zakazy określone w przepisach odrębnych, w szczególności o ochronie przyrody;

zakaz obetonowywania drzew przydrożnych;

na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz usług związanych z zabudową mieszkaniową zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w Prawie ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego i inwestycji telekomunikacyjnych;

zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć w zakresie skupu i składowania surowców wtórnych, obsługi pojazdów (w tym warsztatów samochodowych, lakierni, myjni), uciążliwych obiektów rozrywkowych, piekarni;

obszar zmiany planu wyposażony jest w sieci infrastruktury technicznej, które mogą podlegać przebudowie, rozbudowie i wymianie; dla nowych inwestycji należy zapewnić wykonanie sieci infrastruktury technicznej powiązane z istniejącym systemem miejskim;

odpady komunalne lub podobne do komunalnych należy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości i odprowadzać zgodnie przepisami odrębnymi, przy czym dopuszcza się stosowanie zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów w miejscach spełniających warunki wynikające z przepisów odrębnych, w tym w miejscach publicznych i pasach drogowych;

odpady inne niż komunalne oraz niebezpieczne winny być poddane utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

Analiza skutków realizacji postanowień planu będzie dokonywana w ramach oceny aktualności studium i planów sporządzanych dla obszaru gminy. Obowiązek wykonywania takiej analizy wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z którym organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy do przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu.

Wpływ skutków realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze w zakresie jakości poszczególnych elementów przyrodniczych i ich zmian, dotrzymywania standardów jakości środowiska, określenia obszarów występowania przekroczeń kontrolowany będzie w ramach państwowego systemu monitoringu środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane są w rocznych raportach o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie skutkować oddziaływaniem o zasięgu transgranicznym. Dokument nie wprowadza zmian w skali, która mogłaby przynieść skutki środowiskowe poza granicami kraju.

# Wnioski

Analizowany projekt zmiany planu wprowadza możliwość lokalizacji zabudowy na niewielkiej powierzchni. Realizacja ustaleń projektu planu tj. zainwestowanie kubaturowe i infrastrukturalne spowoduje typowe i nieuniknione przekształcenia środowiska przyrodniczego. Pomimo oczywistych negatywnych przekształceń środowiska jakie pociąga za sobą zagospodarowanie antropogeniczne, należy uznać to za naturalny proces rozwoju miasta. Utrata wartości biotycznych dotyczy mało cennych przyrodniczo obszarów, a obiekty najcenniejsze w skali opracowania są chronione ustaleniami planu.

Generalnie rozwiązania przyjęte w projekcie przedmiotowego planu w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony środowiska należy uznać za dostateczne dla łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych, jakie potencjalnie mogą wystąpić na omawianym obszarze.

Z analizy dostępnych opracowań, popartej wizją terenową, która pozwoliła zweryfikować aktualny stan procesów przyrodniczych oraz zagospodarowania terenów, wynikają podstawowe uwarunkowania ekofizjograficzne:

według waloryzacji przyrodniczej obszar, na którym projekt planu przewiduje zmianę użytkowania poszczególnych terenów, nie stanowi cennego przyrodniczo obszaru (tereny zurbanizowane),

na obszarze stwierdzono występowanie zwierząt chronionych, należących jednak do pospolitych i nie zagrożonych (wg IUCN),

obszar, z racji swego położenia w granicach miasta oraz warunków środowiska geograficznego, predysponowany jest do rozwoju funkcji miejskich, za wyjątkiem strefy doliny Czaplineckiej Strugi, która stanowi obszar bioróżnorodności na terenie miasta.

Jako typowe i nieuniknione wynikające z urbanizacji obszaru mało korzystne dla środowiska przyrodniczego skutki realizacji niektórych elementów ustaleń planu należy zaliczyć:

uszczuplenie areału powierzchni biologicznie czynnych (przeznaczonych pod planowaną zabudowę),

zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenach proponowanych do zabudowy,

zwiększenie emisji hałasu („komunalno-bytowego”) do środowiska na terenach proponowanych do zabudowy,

zmiana struktury gatunkowej flory i fauny na terenach urbanizowanych.

W zakresie projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego badanego obszaru, ocenia się pozytywnie:

zachowanie najcenniejszych elementów przyrodniczych – wyznaczenie terenów pod zieleń urządzoną,

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej minimalizujące negatywne oddziaływania proponowanego zagospodarowania na środowisko,

zachowanie obszarów biologicznie czynnych,

ochronę dóbr kultury.

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognoza oddziaływania na środowisko powstała jako realizacja zapisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi ona niezbędny załącznik do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która podlega opiniowaniu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz inspekcji sanitarnej i wykładana jest razem z nim do publicznego wglądu. Celem sporządzenia prognozy jest zdefiniowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego jakie może przynieść realizacja założeń planu i ewentualne podjęcie działań mających na celu ograniczenie zagrożeń.

W prognozie dokonano analizy poszczególnych komponentów środowiska i oceniono jego funkcjonowanie w granicach opracowania przy uwzględnieniu zewnętrznych powiązań przyrodniczych. Następnie dokonano analizy i oceny oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze.

Nr LXII/535/10/59/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka uchwalonego uchwałą Nr XVI/106/96 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 15 czerwca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1996 r. Nr 38, poz. 111 ze zm.).

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi ograniczenie powierzchni biologicznych o niskiej wartości przyrodniczej – ogrodów przydomowych. Zasadniczej zmianie ulegnie na tych terenach świat roślinny i zwierzęcy. Pomimo wzrostu presji na środowisko na terenach gdzie dopuszcza się nową zabudowę nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie poszczególnych elementów środowiska, ponieważ w projekcie planu wprowadza się ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej oraz określa się zasady ochrony środowiska.

Na obszarze wilgotnego dna doliny, gdzie dominuje roślinność zaroślowa, oraz na wschodnim zboczu doliny, ustalenia planu przewidują zieleń urządzoną. Obecnie teren ten jest zanieczyszczony i ulega degradacji. Realizacja zieleni urządzonej pociągnie za sobą zmiany w strukturze gatunkowej flory i fauny. Zmiany te będą uzależnione od przyjętego sposobu zagospodarowania. Pozytywnym aspektem będzie uporządkowanie i oczyszczenie tego terenu i zaprzestanie jego dalszej degradacji.

Realizacja zapisów projektu zmiany planu będzie się wiązało przede wszystkim ze zmianami w świecie roślin i zwierząt, jednak nie naruszy zasobów przyrodniczych o znaczeniu ponadlokalnym.

# ZAŁĄCZNIKI